ОПИСАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСАДКИ

Кромкорез для культиватора Mantis

Для мотокультиватора Мантис был специально разработан широкий спектр специального оборудования, который позволяет значительно шире использовать возможности данного культиватора в вашем саду и огороде. Все насадки Mantis легко присоединяются к культиватору или его двигателю.

www.mantis.ru    8 (495) 789-27-50

Насадка - обрезатель краев посадок

Наиболее популярная насадка – обрезатель краев посадок используется для того, чтобы оформлять четкие границы у аллей, деревьев, кустов и садовых клумб.

Насадка - обрезатель краев посадок состоит из двух частей: колеса и дискового лезвия из закаленной стали с острыми зубцами.

Установка насадки - обрезателя краев посадок

Инструкции, которые приводятся ниже, относятся к левосторонней и правосторонней осям. Представьте себе, что Вы стоите позади культиватора, как обычно происходит при вспахивании или культивации земли.

В некоторых уголках Вашего сада наверняка имеются корни и прочие подземные препятствия. В подобных местах Вы, возможно, захотите сделать границы неглубокими (от 2,5 до 5 см. в глубину). Чтобы сделать границы неглубокими насадку - обрезатель краев посадок следует установить следующим образом:

1. Снимите диск, используемый при вспахивании/культивации.

2. Затем наденьте колесо обрезателя краев посадок на правую ось.

3. Теперь наденьте дисковое лезвие обрезателя краев посадок на левую ось. Дисковое лезвие должно касаться земли наклонной поверхностью при вращении лезвия вперед.

4. Вставьте в отверстия полуосей шпильки - фиксаторы.

Возможно, Вы захотите сделать аллеям и клумбам более ярко выраженные границы (от 8 до 10 см). Для этого Вы должны установить насадку - обрезатель краев посадок следующим образом:

1. Снимите диск, используемый при вспахивании/культивации.

2. Насадите лезвие обрезателя краев посадок  на правую ось. Теперь при вращении лезвия вперед лезвие должно касаться земли остроконечной стороной.

3. Наденьте колесо на левую ось.

4. Вставьте в отверстия полуосей шпильки - фиксаторы.

#### Как пользоваться насадкой - обрезатель краев посадок

1. Расположите Ваш культиватор Mantis таким образом, чтобы лезвие обрезателя краев посадок двигалось ровно вдоль границы сада. А колесо находилось снаружи (на газоне, на тротуаре и т.д.)  (Рисунок 1).

2. Запустите культиватор и толкайте его в направлении назад вдоль границы сада.

Насадка - обрезатель краев посадок поможет Вам справиться и с более сложными заданиями!

1. Установите насадку - обрезатель краев посадок для проникновения на большую глубину, как указано выше. Теперь Вы можете использовать ее для резки дерна.

2. Вы можете одновременно полоть и размечать границы Вашего сада! Для этого всего лишь нужно надеть насадку - обрезатель краев посадок на одну ось и дисковое лезвие культиватора на другую. Подберите удобную комбинацию лезвий, не бойтесь экспериментировать.

www.mantis.ru    8 (495) 789-27-50

# Text boxes

Рис. 1